## Slide 1: Bayesian Data Analysis CHAPTER 17: Metric Predicted Variable with One Metric Predictor
地域
Student Seminar #9 (2018/06/26)

## Slide 2
発表資料目次
Overview of Chapter17
コンピューテーショナルフォトグラフィとは？
概要
従来の写真技術との比較
ライトフィールドカメラとは？
構造
画像の生成
多視点画像取得の原理
多視点画像の例
リフォーカスの原理
全焦点画像の例
ライトフィールドカメラを用いた三次元計測手法
今後の方針
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Slide 3
Overview of Chapter 17
1
受動ステレオ法
原理：複数台のカメラから得られた画像の視差により、三角測量に
基づき物体の三次元位置を計測
特徴：計測に必要な画像を得るために複数回の撮影が必要
カメラ2
カメラ1
画像1
画像2
視線1
視線2

## Slide 4
概要
歴史：1990年代に出現、この数十年で急速に発展してきた分野
目的：従来の写真技術の制限をなくし、これまでのカメラからは得
られなかった視覚情報を取得して画像生成を行う
特徴：一回の撮影で視点やピントの異なる複数の画像の取得が可能
画像処理、コンピュータービジョン、CG分野で注目
コンピューテーショナルフォトグラフィとは？
2
多視点画像
全焦点画像

## Slide 5
コンピューテーショナルフォトグラフィとは？
3
撮像素子(画素)
画像処理→画像
レンズ
従来の写真技術との比較
使われるカメラ：(フィルムカメラ、) デジタルカメラ
画像取得までの流れ
・光情報の取得：物体→レンズ→撮像素子(画素)
・画像の取得：撮像素子に映った像を高精度に記録
物体
従来の写真技術のカバー範囲

## Slide 6
コンピューテーショナルフォトグラフィのカバー範囲
コンピューテーショナルフォトグラフィとは？
3
従来の写真技術との比較
使われるカメラ：(フィルムカメラ、) デジタルカメラ
画像取得までの流れ
・光情報の取得：物体→レンズ→撮像素子(画素)
・画像の取得：撮像素子に映った像を高精度に記録
利点：三次元空間の全ての光情報 (ライトフィールド) を取得
再定義
撮像素子(画素)
画像処理→画像
レンズ
物体
従来の写真技術のカバー範囲

## Slide 7
コンピューテーショナルフォトグラフィとは？
3
従来の写真技術との比較
使われるカメラ：(フィルムカメラ、) デジタルカメラ
画像取得までの流れ
・光情報の取得：物体→レンズ→撮像素子(画素)
・画像の取得：撮像素子に映った像を高精度に記録
利点：三次元空間の全ての光情報 (ライトフィールド) を取得
再定義
空間の全光線情報を一回で記録できるライトフィールドカメラを用い、
三次元計測と物体認識を行う
本研究の目的

## Slide 8
構造
従来のカメラ (再掲)
ライトフィールドカメラとは？
4
物体
撮像素子(画素)
レンズ

## Slide 9
構造
ライトフィールドカメラ
・レンズと撮像素子の間に
マイクロレンズアレイを配置
・マイクロレンズアレイで結像した
像を光線へ分解し撮像素子に記録
ライトフィールドカメラとは？
4
物体
撮像素子(画素)
レンズ
マイクロレンズアレイ
画素
a
a : マイクロレンズが
カバーする画素の範囲

## Slide 10
ライトフィールドカメラとは？
5
画像の生成
物体の各点から発する光線は、マイクロレンズがカバーするいずれ
かの画素に記録される
マイクロレンズごとにカバーする画素の値を平均し、物体に焦点を
合わせた画像を生成
レンズ
マイクロレンズアレイ

## Slide 11
ライトフィールドカメラによる多視点画像取得
6
多視点画像取得の原理
一度の撮影で少しずつ視点の違った複数の画像を取得可能
マイクロレンズに対して同じ位置の画素を再配列した画像は、レン
ズの一部から被写体を観察したサブアパチャー画像になる
マイクロレンズ当たりの画素数をNとすると、視差を持つN組の多視
点画像が得られる
マイクロレンズアレイ
視点1
視点2
視点3
レンズ

## Slide 12
ライトフィールドカメラによる多視点画像取得
7
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~kano/pdf/study/student/NakajimaPaper.pdf
多視点画像の例
マイクロレンズアレイ
全てのマイクロレンズの
aの位置の画素を再配列したもの
a

## Slide 13
ライトフィールドカメラによる全焦点画像取得
8
リフォーカスの原理
一度の撮影でピントの異なる複数の画像を生成可能
図の鉛筆を通過する光線は、異なったマイクロレンズがカバーする
画素に記録される
それらの画素値を加算平均することで、鉛筆にピントを合わせるこ
と、つまりリフォーカスが可能
レンズ
マイクロレンズアレイ

## Slide 14
全焦点画像の例
ライトフィールドカメラによる全焦点画像取得
9
https://zigsow.jp/review/403/288828
近 ピント 遠
・・・・・・
ピントが異なる全ての画像から各画素にピントを合わせた画像を生成

## Slide 15
ライトフィールドカメラを用いた三次元計測手法
10
本研究で用いる三次元計測手法
ライトフィールドカメラから得られる画像
・多視点画像：視差の計算に利用
多視点画像のみを用いることの問題点
・視差が微小なため、画像上の物体の座標のわずかなずれが
三次元位置を大きく左右する
わずかなずれ
大きなずれ
視差微小
カメラ1
カメラ2
画像2
画像1

## Slide 16
ライトフィールドカメラを用いた三次元計測手法
10
本研究で用いる三次元計測手法
ライトフィールドカメラから得られる画像
・多視点画像：視差の計算に利用
・ピントの異なる画像：カメラと物体の間の距離の計算に利用
受動ステレオ法＋物体とカメラの間の距離を考慮 →より正確な計測
視差微小
カメラ1
カメラ2
画像2
画像1
物体にピントの合う画像から
カメラと物体との間の距離を計算
3次元位置特定

## Slide 17
今後の方針
11
関連論文のレビュー
ライトフィールドカメラの画像処理を行っている先行研究
前準備
画像処理環境の構築
3次元計測
ライトフィールドカメラによる撮影
多視点画像、全焦点画像の作成
3次元計測手法の適用・精度評価
物体認識
機械学習を用いた3次元物体認識手法の適用・精度評価